## Slide 1
Robot Line Follower menggunakan Webcam
Muhammad Raihan Akbar – 140810160013
Shofiyyah Nadhiroh – 140810160057
Patricia Joanne – 140810160065

## Slide 2
Line follower robot merupakan robot yang dapat bergerak sendiri secara otomatis mengikuti rute yang ada.
Line follower dapat diaplikasikan lebih lanjut untuk pengembangan ke depannya seperti: robot pengantar makanan dari koki kepada pelanggan, robot kursi roda untuk navigasi ke penjuru rumah dengan pilihan rute yang sudah tersedia, dan lain lain.
Latar Belakang

## Slide 3
Oleh karena itu kami membuat robot line follower menggunakan webcam sebagai komputer visinya sebagai solusi dalam masalah yang ada.
Harapannya dengan membuat salah satu robot line follower dapat membuka visi kami agar dapat melihat lebih jauh lagi terkait pengembangan dan aplikasi dari sebuah robot.
Solusi

## Slide 4
Robot didukung oleh Arduino yang digerakkan dengan sebuah motor. Pengendalian kecepatan sangat bergantung pada batas putaran dan pergesekan antara ban robot dengan lantainya.
Robot ini dirancang untuk bernavigasi dan bergerak secara otomatis mengikuti sebuah alur garis yang dibuat sebelumnya. Pada proyek kami ini, robot akan mengikuti garis biru sebagai jalannya dimana robot tersebut melihat garis tersebut melalui komputer visinya yaitu IP webcam.
Deskripsi Proyek

## Slide 5
Alat yang Digunakan
Laptop
Smartphone
Arduino Start Kit
Garis biru
DFRobot L298P

## Slide 6
Code yang Digunakan

## Slide 7
import numpy as np import cv2 import imutils import serial import time # Always changes !!IMPORTANT TO CHECK!! cap = cv2.VideoCapture("http://10.202.105.13:8080/video") ser1 = serial.Serial('COM12', 9600)
Python

## Slide 8
while(True): h, s, v = 0, 0, 130 ret, frame = cap.read() frame = cv2.resize(frame, (0, 0), fx=0.5, fy=0.5) height, width, channel = frame.shape BLUE_MIN = np.array([110, 50, 50], np.uint8) BLUE_MAX = np.array([130, 255, 255], np.uint8) hsv_img = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV) frame_threshed = cv2.inRange(hsv_img, BLUE_MIN, BLUE_MAX) kernel = np.ones((10, 10), np.uint8) opening = cv2.morphologyEx(frame_threshed, cv2.MORPH_OPEN, kernel) kernel = np.ones((20, 20), np.uint8) dilation = cv2.dilate(opening, kernel, iterations=1) cnts = cv2.findContours( dilation.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) cnts = cnts[0] if imutils.is_cv2() else cnts[1] boundLeft = int(width * 0.40) boundRight = int(width * 0.60)
Python

## Slide 9
for c in cnts: con = max(cnts, key=cv2.contourArea) M = cv2.moments(con) cX = int(M["m10"] / M["m00"]) cY = int(M["m01"] / M["m00"]) cv2.drawContours(frame, [c], -1, (0, 255, 0), 2) x, y, w, h = cv2.boundingRect(con) cv2.circle(frame, (cX, cY), 7, (255, 255, 255), -1) cv2.line(frame, (boundLeft, 0), (boundLeft, height), (255, 0, 0), 3) cv2.line(frame, (boundRight, 0), (boundRight, height), (255, 0, 0), 3)
Python

## Slide 10
if cX > boundRight: serialArduino.write('1'.encode()) print("Kanan") elif cX < boundLeft: serialArduino.write('2'.encode()) print("Kiri") else: serialArduino.write('3'.encode()) print("Maju") cv2.imshow("Image", frame)
stream.release() cv2.destroyAllWindows()
Python

## Slide 11
#define rightMotor_Dir 4 // arah putar (Motor 1 / kanan) #define rightMotor_Vel 5 // kontrol kecepatan (Motor 1 / Kiri) #define leftMotor_Vel 6 #define leftMotor_Dir 7 #define fullspeed 255 #define nospeed 0 int serialData; int pinLED = 13;
Arduino

## Slide 12
void mundur(){ digitalWrite(rightMotor_Dir,HIGH); analogWrite(rightMotor_Vel,200); digitalWrite(leftMotor_Dir,HIGH); analogWrite(leftMotor_Vel,200); } void maju(){ digitalWrite(rightMotor_Dir,LOW); analogWrite(rightMotor_Vel,200); digitalWrite(leftMotor_Dir,LOW); analogWrite(leftMotor_Vel,200); } void berhenti(){ digitalWrite(rightMotor_Dir,LOW); analogWrite(rightMotor_Vel,nospeed); digitalWrite(leftMotor_Dir,LOW); analogWrite(leftMotor_Vel,nospeed); }
void belokkiri(){ digitalWrite(leftMotor_Dir,HIGH); analogWrite(leftMotor_Vel,200); digitalWrite(rightMotor_Dir,LOW); analogWrite(rightMotor_Vel,150); }
void belokkanan(){ digitalWrite(rightMotor_Dir,HIGH); analogWrite(rightMotor_Vel,200); digitalWrite(leftMotor_Dir,LOW); analogWrite(leftMotor_Vel,150); }
Arduino

## Slide 13
void setup(){ pinMode (4,OUTPUT); pinMode (5,OUTPUT); pinMode (6,OUTPUT); pinMode (7,OUTPUT); pinMode (pinLED, OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop(){ if(Serial.available() > 0){ serialData = Serial.read(); Serial.print(serialData); if(serialData == '1'){ belokkanan(); digitalWrite(pinLED, HIGH); } else if(serialData == '2'){ belokkiri(); digitalWrite(pinLED, HIGH); } else if (serialData == '3'){ maju(); digitalWrite(pinLED, HIGH); } } }
Arduino

## Slide 14
Mari kita demokan projectnya!
DEMO

## Slide 15
Model robot yang kami gunakan juga digunakan kelompok lain sehingga harus menunggu giliran untuk melakukan uji coba
Coding dalam bahasa Python untuk image processing sangat asing bagi kami sehingga stuck terlalu lama dalam tahap penyusunan kode
Gambar rutenya cukup membuang waktu karena digambar manual
Tidak adanya label petunjuk pemasangan kabel, hanya dari mulut ke mulut sehingga sempat salah colok
Kesulitan yang Dihadapi

## Slide 16
Thanks to:
Ibnu, Faizin, Satrio
Referensi tugas Kang Umar
Astprak-astprak yang tampan

## Slide 17
https://pccontrol.wordpress.com/dasar-c-arduino/
https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Arduino_Motor_Shield_(L298N)_(SKU:DRI0009)
Daftar Pustaka

## Slide 18
Thank You!